# ITA 14 sűrített levegős pántszerszám 25 - 32 mm széles PP/PET szalaghoz

| Méretek |  |
| --- | --- |
| Hossz | 300 mm |
| Szélesség | 150 mm |
| Magasság | 175 mm |
| Tömeg | 5.8 Kg |
| Feszítés |  |
| Nyomás tartomány | 6 - 7 bar |
| Levegő szükséglet | 14 L/s |

| Teljesítmény |  |
| --- | --- |
| Pántszalag vastagság | 0,8 – 1,27 mm |
| Max. feszítőerő | 5000 N - 6.5 bar-on 6000 N - 6.5 bar-on |
| Feszítési sebesség | 6 mt/m 4 mt/m |
| Hegesztés | Vibrációs hegesztés |
| Kötés szilárdság | 80%-a a szalagénak |